## Slide 1
Juraj Grňo, Silezika, z. s.
www.silezika.org
Opatření pro zadržování vody, ORP Jeseník.

## Slide 3: Důsledky civilizačního působení na krátký vodní cyklus.
Co se děje se srážkami ve zdravé krajině.
Co se děje se srážkami v krajině s narušenou schopností zadržovat vodu.
Převzato a upraveno z: Voda pro ozdravení klimatu – nové vodní paradigma (M. Kravčík, J. Pokorný, J. Kohutiar, M. Kováč, E. Tóth, 2007).
snížený výpar
velký a
rozkolísaný
povrchový odtok
nízký vsak
(infiltrace)
a doplňování hladiny
podzemních vod
vysoký výpar
malý a vyrovnaný
povrchový odtok
vysoký vsak (infiltrace)
a doplňování hladiny
podzemních vod

## Slide 4: Termoregulační funkce vody.

## Slide 5: Příklad hydrologické bilance katastru samosprávy: Supíkovice.
Velikost katastrálního území 921 ha.
Téměř celá obec leží v povodí Kunětičky.
Povrchový odtok po extrémní srážce 100 mm: cca 160 000 m3.

## Slide 6: Z řešeného území cca 920 ha při extrémní srážce po povrchu odteče cca 160 000 m3 vody. Největší podíl na povodňové vlně a vysušování území má zastavěné území obce (zabírá 9% celkové plochy katastru). Spolu se silnicemi různých tříd (asfaltový nebo zhutněný povrch) dosahuje podíl odtoku ze zpevněných ploch 43%! Druhý nejvýznamnější příspěvek tvoří zemědělská půda. Rozloha TTP tvoří 26% a orné půdy 13% výměry katastru. Generuje 42% z celkového odtoku (orná 26%, TTP 15%). Les zabírá téměř polovinu (48%) rozlohy katastru a k povodňové vlně přispívá 11%.
Druh půdy | Výměra m2 | Objem odtoku m3 | Podíl v %
Orná půda | 1202532 | 43253,34 | 26,46 %
TTP | 2344222 | 25263,11 | 15,45 %
Ostatní plochy | 218002 | 6452,7 | 3,95 %
Lesy | 4384908 | 18091,34 | 11,07 %
Vodné plochy | 2592 | 259,2 | 0,16 %
Zastavěné plochy | 838894 | 53042,3 | 32,44 %
Cesty | 220628 | 17129,88 | 10,48 %
SPOLU | 9211778 | 163491,87 | 100 %

## Slide 7: Mikropovodí pod Diklovkou o ploše 43 ha. K celkovému odtoku ze Supíkovic přispívá 8%.

## Slide 8: Supíkovice zdraví Velké Kunětice (pod Diklovkou, léto 2014).

## Slide 9: Plán společných zařízení JPÚ Supíkovice 2016-2018.

## Slide 10: Příklady zadržování vody ze zastavěných ploch. Rakousko, 2016.

## Slide 13: stavební projekty v různém stádiu přípravy
Hydrologická studie pro mikroregion Žulovsko (povodí Vidnavky, 18 000 ha).
Výsadba
dřevin, 3ha

## Slide 14: Odtokové charakteristiky pro řešené sběrné plochy k závěrovým profilům
Označení sběrné plochy | Plocha povodí [km2] | Průměrný sklon povodí [%] | Průměrný úhrn srážek Hmax [mm] | Průměrné CN [-] | Kulmin. průtok Qph [m3/s] | Celkový objem odtoku (před vsakem) [m3] | Povrchový odtok Oph [m3] | Uvažovaný objem k zachycení [m3]
SP_ZP1 | 5,9600 | 21,59 | 115,04 | 43,51 | 0,61 | 685 612,70 | 37 324,13 | 6 030
SP_ZP10 | 1,6934 | 10,88 | 104,66 | 66,20 | 6,63 | 177 231,05 | 48 321,23 | 27 260
SP_ZP11 | 3,0799 | 7,47 | 99,14 | 64,36 | 5,91 | 305 355,06 | 70 390,58 | 39 110
SP_ZP12 | 1,9811 | 5,84 | 97,94 | 74,79 | 7,03 | 194 030,68 | 76 877,43 | 43 690
SP_ZP13 | 1,7200 | 3,13 | 97,05 | 84,01 | 11,50 | 166 918,55 | 95 522,51 | 56 850
SP_ZP14 | 0,9983 | 7,27 | 99,96 | 56,97 | 1,16 | 99 791,30 | 14 715,71 | 4 580
SP_ZP15 | 0,4637 | 11,53 | 100,48 | 48,43 | 0,13 | 46 590,75 | 3 188,95 | -
SP_ZP16 | 3,5263 | 7,09 | 103,71 | 66,94 | 8,04 | 365 697,40 | 102 596,16 | 59 180
SP_ZP17 | 0,8607 | 3,74 | 108,75 | 76,10 | 5,56 | 93 605,28 | 42 390,49 | 23 350
SP_ZP18 | 0,5132 | 7,72 | 115,23 | 76,87 | 5,72 | 59 137,07 | 28 625,30 | 15 830
SP_ZP19 | 0,7570 | 15,23 | 116,95 | 65,56 | 5,33 | 88 529,96 | 26 669,05 | 14 590
SP_ZP2 | 1,6312 | 35,33 | 116,59 | 40,37 | 0,19 | 190 174,24 | 6 690,90 | 60
SP_ZP20 | 7,1195 | 26,13 | 119,49 | 45,85 | 1,98 | 850 684,30 | 68 578,08 | 28 780
SP_ZP21a | 4,3099 | 31,48 | 130,83 | 51,37 | 8,79 | 563 869,39 | 89 883,40 | 52 310
SP_ZP21b | 8,9959 | 33,01 | 132,48 | 45,55 | 8,14 | 1 191 770,76 | 122 580,78 | 70 800
SP_ZP22 | 0,4469 | 23,51 | 121,96 | 46,02 | 0,55 | 54 504,44 | 4 748,16 | 660

## Slide 15: Zvýšení retence a akumulace vody v lázeňsky významné části Studničního vrchu. Zájmové území o ploše 840 ha.

## Slide 16: První část hydrogeologického průzkumu. Unigeo, 2019.

## Slide 17
Dnes již převážně suché koryto horní části vodoteče, asi 200 m pod Priessnitzovým pramenem. Ve skále (1,5 – 2 m pod povrchem) vedou v různém směru k údolnici tektonické zlomy. Voda, která prosákne až do těchto prasklin ve skalním masivu později níže vyvěrá na povrch jako pramen nebo je jímána pro zásobování.
Navrhované opatření spočívá ve vybudování přehrážky (kamenné vodotěsné zdi - červená čára značí její korunku), nad kterou se v době nadbytku voda odtékající korytem shromáždí a vytvoří malé jezírko o určité výšce vodního sloupce. Vzedmutím vodního slupce se zvýší tlak vody na podloží. Místo navrhovaného opatření se proto nachází v trase tektonického zlomu.

## Slide 18: Vidnava – Tůně u Farského lesa.
Sběrné povodí o ploše 60 ha
Povrchový odtok po extrémní srážce 10 000 m3.
Požadovaný retenční objem min. 5 000 m3.

## Slide 22: Umístění tůní s přepážkou v mezi u Johanky (červenou čarou).
4 drobné tůně s celkovým objemem cca 350.
Přehrazení suchého koryta s vyústěnou trubkovou drenáží zemním valem.

## Slide 23: Nejvrchnější přepážka bezprostředně po vyhloubení.

## Slide 24: Po celodenním dešti.

## Slide 25: Největší a nejníže položená tůň s přepážkou bezprostředně po vyhloubení.

## Slide 26: Rok po vyhotovení. Stromy v hrázce byly odstraněny až po ukončení zemních prací – průsak přes kořenový systém zvyšuje retenci na úkor akumulace.

## Slide 27: Stará Červená Voda – revitalizace zatrubněné údolnice.
Sběrné povodí o ploše 69 ha
Povrchový odtok po extrémní srážce 17 000 m3.
Požadovaný retenční objem min. 8 000 m3.

## Slide 30: Žulová - sběrné plochy (fialová čára) a k nim příslušející závěrové profily v katastru.

## Slide 31: Žulová – pod Boží horou. Zasakování odtoku ze silnice akumulace vody ze zemědělských ploch.

## Slide 32: Stará Červená Voda – výsadba mezí a remízku.
Dřeviny jako nejúčinnější mechanizmus zadržování srážek v místě dopadu.
Celková plocha výsadby asi 3 ha.
Divoké dřeviny převážně místního genofondu doplní 4 drobné vodní plochy o ploše do 300 m2.

## Slide 33: Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník v roce 2018.

## Slide 34: Lesní pozemky – výkopy u lesních cest (Dolní Červená Voda/Vidnava, u Latzelovy kaple).
  Ve výkopu o objemu 100 m 3 se shromažďuje voda ze dvou lesních cest.
  Před nátokem se nachází sedimentační jáma o objemu cca 5 m3. Jejím účelem je zpomalit zanášení tůně. Sedimentační výkop leží v bezprostřední blízkosti cesty, jeho obnova je tak na rozdíl od tůně přístupná i pro mechanizaci používanou k běžné údržbě lesních komunikací
  Snímáno 27.4.2018.

## Slide 35: Po vydatné bouřce. Snímáno 29. 6. 2018

## Slide 36: Hladina v tůni za 6 dnů poklesla cca o 0,3 m, v sedimentační jámě o cca 0,5 m. Snímáno 5.7.2018.

## Slide 37: Pohled zezadu.

## Slide 38: Pohled zezadu po 6 dnech.

## Slide 39: Tůň je umístěná na křižovatce lesních cest a svážnic.

## Slide 40: Příznivý dopad na biodiverzitu – larvy obojživelníků.

## Slide 41: Téměř metamorfovaná larva kuňky žlutobřiché.

## Slide 42: Černá Voda, U Píšťaly – výkopy se zemním valem pod meliorovanou loukou a lesem.
V lokalitě byly vyhotoveny 4 tůně o celkovém objemu cca 1000 m 3 . Vzhledem k ustálení hladiny na maximální výši nevzniká retence.
3 tůně (30x10, 30x10, 20 x 3) jsou vyhotoveny ve svahu. K výškovému dorovnání spodního okraje výkopu je využit výkopek minerální zeminy.
Snímáno měsíc po vyhotovení (červenec, 2018).

## Slide 54: Kobylá n. V., Nad Šíravou - výkop se zemním valem v údolnici meliorované pastviny.
V lokalitě byla ve svahu vyhotovena 1 tůň o objemu cca 350 m 3 (15 m x 20 m x 1,5 m s valem o výšce 1,3 m).
Při hloubení došlo k prokopnutí jílovo-písčité vrstvy. Dno tůně tak tvoří drobnější kamenivo až štěrk. Hladina v tůni stoupá velmi pomalu, v případě, že nedosáhne maximální úrovně o února 2019, dojde k strojní úpravě (k vymazání dna jílovou zeminou.
Snímáno měsíc po vyhotovení (VII, 2018).

## Slide 58: Písečná, Nad Studeným Zejfem – 3 výkopy se zemním valem pod meliorovanou loukou.
V lokalitě byly vyhotoveny 3 tůně o celkovém objemu cca 800 m 3 . Vzhledem k ustálení hladiny na maximální výši nevzniká retence.
Tůně (18 x 8, 30 x 10, 27 x 10) jsou vyhotoveny ve svahu. K výškovému dorovnání spodního okraje výkopu je využit výkopek minerální zeminy.
Snímáno 2 týdny po vyhotovení (prosinec, 2018).

## Slide 63: Uhelná, Červený Důl – 5 výkopů, z toho 4 se zemním valem
V lokalitě bylo vyhotoveno 5 tůní o celkovém objemu cca 600 m 3 . Vzhledem k ustálení hladiny na maximální výši nevzniká retence.
1 tůň leží v rovině (10 x 10) a 4 ve svahu (20 x 7, 21 x 6, 12 x 5, 12 x 6) jsou vyhotoveny ve svahu. K výškovému dorovnání spodního okraje výkopu je využit výkopek minerální zeminy.
Snímáno sezonu po vyhotovení (prosinec, 2018).

## Slide 67: Žulová, Pod Boží Horou – 4 výkopy, z toho 3 se zemním valem
V lokalitě byly vyhotoveny 4 tůně o celkovém objemu cca 400 m 3 . Vzhledem k ustálení hladiny na maximální výši nevzniká retence.
Tůně (8 x 7, 20 x 8, 17 x 6) jsou vyhotoveny ve svahu. K výškovému dorovnání spodního okraje výkopu je využit výkopek minerální zeminy.
Snímáno 2 měsíce po vyhotovení (prosinec, 2018).

## Slide 68: Lesní pozemky - příčné objekty ve stržích a drobných vodních tocích.

## Slide 69
Stávající provedení lesní dopravní sítě vytváří dráhy soustředěného odtoku.

## Slide 71: Velké Kunětice, rokle v Strahovičkách.

## Slide 75
Aktuální pohled na návodní stranu kořenového náběhu dubu.